Нанесение на ручки и мелкие сувениры

Тампопечать:

- Указание номеров Pantone обязательно

- Минимально допустимая толщина линии 0,2 мм.

- Минимально допустимое расстояние между элементами печати 0,2 мм.

- Минимально возможная высота букв– 1 мм. Буквы меньшего размера могут не пропечататься.

Лазерная гравировка:

- Минимально допустимая толщина линии 0,15 мм. Для ручек с софт-тач поверхностью 0,2 мм

- Минимально допустимое расстояние между элементами, в т.ч. инверсных линий (для вывороток) 0,25 мм. Для ручек с софт-тач поверхностью 0,4 мм

- Минимально возможная высота букв – 1 мм. Буквы меньшего размера могут не програвироваться.

- При гравировке лазером СО2 минимально допустимая толщина линий 0,3 мм, и расстояние между элементами, в т.ч. инверсных линий (для вывороток) 0,5 мм

УФ-печать:

- Все изображения, используемые в макете, должны быть переведены в CMYK.

- Минимально допустимая толщина линии 0,2 мм.

- Минимально допустимое расстояние между элементами печати 0,2 мм.

- Минимально возможная высота букв - 1 мм. Буквы меньшего размера могут не пропечататься.

## Общие требования к макетам

Внимание! Предполагается, что все макеты подготовлены с учетом данных технических требований и не требуют каких-либо правок.

- Макеты принимаются в формате CorelDraw 14.0 версии.

- Макет должен давать однозначное представление о расположении изображения на предмете

- Все изображения и шрифты должны быть переведены в кривые

- В макете не должно содержаться невидимых или заблокированных слоев и объектов, а также лишних объектов (лежащих за пределами макета или полностью скрытых другими объектами).