РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ:

- для векторной графики CDR, PDF, шрифты в кривых. При возможной доработке необходимо предоставлять используемые шрифты.

- для растровой графики требуемые форматы PSD, TIFF.  не рекомендуется JPEG из-за потерь информации, связанных с алгоритмом сжатия; bmp  –  возможны с оговоркой о качестве печати.

- растровые изображения могут иметь разрешение 300 dpi (max – 400 dpi), импортированные в программы векторной графики должны быть переведены в цветовую модель CMYK, иметь разрешение 300 dpi (150 dpi – для фоновых рисунков, 72 – 120 dpi для широкоформатной печати), реальный размер; первоначальное растровое изображение должно прилагаться к макету.

- неполноцветные изображения (с чётким разделением цветов) в векторном формате (программы Corel Draw, версии до 14.0 включительно), шрифты в кривых!!!

- подготовленные в Corel Draw макеты, в которых используются эффекты (линза, прозрачность, тени, маски, градиенты (могут напечататься с видимыми полосами перехода одного цвета в другой), текстурные заливки переводить в Bitmap (или заранее подготовить данный объект в программе Fhotoshop), модель CMYK,  чёрно-белые изображения модель Grayscale,  разрешение – см. выше.

- не допускается использование эффекта контейнера в Corel Draw! Все изображения должны быть обрезаны до нужного размера. Иначе есть вероятность печати невидимой части изображения.

- одноцветные плашки в цифровой печати лучше избегать, т.к. при печати они выглядят неравномерно.

- оригинал-макет в натуральную величину, размер указывается в мм.

- Не рекомендуется вставлять в макет OLE-объекты (изображения, скопированные в одной программе (на пример Word) и через буфер обмена вставленные в другую как OLE).

- При выборе цветов не стоит ориентироваться на изображение Вашего монитора. Воспроизведение цветов при печати не имеет никакого отношения к виду на мониторе. Так же не стоит ориентироваться на отпечаток, полученный на Вашем принтере или в другой печатной фирме.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПО ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

Флажки полноцветные:

- Односторонние (см. требования к полноцветным изображениям выше);

- Двусторонние незеркальные (см. требования к полноцветным изображениям выше);

- Двусторонние зеркальные (см. требования к полноцветным изображениям выше). Изображение должно быть простым, без переходов цвета, не рекомендуются фотографии и текст.  В случае использования фотографии или текста в макете, необходимо изготовление макета второй зеркальной стороны флажка.

Флажки сублимацией (см. требования к сублимационной печати ниже); При печати градиентных переходов цвета возможны заметные переходы цвета в виде полос.

  - Минимальная толщина линии 0.5 мм

  - Минимальное расстояние между линиями 0.5 мм

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 9 pt

    - текст с засечками 10 pt

    - декорированный текст 12 pt

Вымпелы

- Полноцветные бумажные (см. требования к полноцветным изображениям выше);

- Флекс.

  - Минимальная толщина линии 1.2 мм

  - Минимальное расстояние между линиями 1,2 мм

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 22 pt

    - текст с засечками 28 pt

    - декорированный текст 36 pt

Вымпелы тканевые сублимационной печатью (см требования к сублимационной печати ниже). При печати градиентных переходов цвета возможны заметные переходы цвета в виде полос.

Нанесение на одежду

- Пластизоль, шелкотрансфер. При печати полноцветного изображения на цветную ткань необходима белая подложка по контуру, подготовленная в Corel Draw.

Шрифты в кривых, все линии обязательно должны быть переведены в объекты,   все одинаковые цвета объединяются в один объект.

  - Минимальная толщина линии 0.5 мм

  - Минимальное расстояние между линиями 0.5 мм

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 8 pt

    - текст с засечками 10 pt

    - декорированный текст 12 pt

  - Максимальная площадь запечатывания 30 на 45 см

  - Цвета указываются в Pantone.

  - Шрифты в кривых, все линии обязательно должны быть переведены в объекты, все одинаковые цвета объединяются в один объект.

- Флекс.

  - Минимальная толщина линии 1.2 мм

  - Минимальное расстояние между линиями 1.2 мм

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 22 pt

    - текст с засечками 28 pt

    - декорированный текст 36 pt

- Флок.

  - Минимальная толщина линии 2 мм

  - Минимальное расстояние между линиями 2 мм

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 26 pt

    - текст с засечками 32 pt

    - декорированный текст 36 pt

- Сублимация (см. требования к полноцветным изображениям выше, чёрный цвет составной: C30, M30, Y30, K100). При печати фото изображения необходима цветопроба.

- Шелкография. При печати полноцветного изображения на цветную ткань необходима белая подложка по контуру, подготовленная в Corel Draw.

  - Минимальная толщина линии 0.4-0.8 мм в зависимости от структуры ткани

  - Минимальное расстояние между линиями 0.4-0.8 мм в зависимости от структуры ткани

  - Минимальный кегль текста

    - рубленный (прямой) текст 12 pt

    - текст с засечками 14 pt

    - декорированный текст 36 pt

Максимальная площадь запечатывания 30 на 45 см

Цвета указываются в Pantone.

Шрифты в кривых, все линии обязательно должны быть переведены в объекты,   все одинаковые цвета объединяются в один объект.

Особенности при сублимационной  печати:

Основным способом изготовления печати на флагах является сублистатическая технология «газовой возгонки», которая окрашивает волокна ткани изнутри химическим путем, за счет чего имеет удержание, позволяющее подвергать печать любой стирке, химической чистке. Флаг сохраняет легкость и блеск ткани - носителя.

Так же сублистатическая печать по своим потребительским свойствам максимально подходит для печати штандартов, флажков, вымпелов, для надпечатки на синтетической спортивной, фирменной, клубной одежде и т.д.

См требования к полноцветным изображениям выше.

При изготовлении тканевой продукции методом сублимации важно учитывать два параметра:

- РАЗМЕР ФЛАГА

Размеры печатного поля прессов: 1,8х1,2 м, 2,9х1,3 м –

все флаги и тканевые изделия с учетом окрашенных карманов, совпадающие с размером печатного поля пресса печатаются цельным куском.

Если размер флага больше печатного поля пресса, то можно сделать флаг сшивной или напечатать флаг в несколько оттисков (на одной ткани).

Не рекомендуется  изготавливать сшивной флаг из крепа, т.к. ткань будет «наплывать», ткань не держит форму.

Флаг в несколько оттисков (на одной ткани).

При печати в несколько оттисков на ткани будут перебивы цвета (это место ткани, которое дважды оттиснуто в прессе, вследствие чего цвет высветляется). Перебивы менее заметны на флажной ткани, на флажном атласе, на креп-сатине.  Более заметны перебивы на блэкауте, на крепе.

Перебив сильнее виден с изнаночной стороны, менее заметен с лицевой стороны.

Флаг без перебивов может быть напечатан методом прямой печати. Размер печати: ширина 1,5 метра без обработки флага, длинна – рулон.

- ЦВЕТ ФЛАГА

Цвета выбираются по цветовым палитрам, находящимся в офисе фирмы, либо заказчик указывает номер пантона по полиграфическому пантонному вееру (Pantone C),  либо по утвержденной цветопробе, подписанной заказчиком. Проба передается на производство. Для печати фото изображений печать пробы обязательна. При печати градиентных переходов цвета возможны заметные переходы цвета в виде полос.

Если заказчик  отказывается от цветопробы,  ответственность за цвета на готовой продукции несет заказчик

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТКАНЬ для флагов: флажная ткань, флажный атлас, креп-сатин, габардин.