ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ЗАКАЗЧИКА НА ОФСЕТНУЮ ПЕЧАТЬ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПЕЧАТНЫХ РАБОТ

1. Требования к оригинал-макету Заказчика. Подготовка оригинал-макета со стороны Заказчика.

PDF-файлы. Настройки PDF:

Формат: PDF 1.4 - 1.7

В файл должны быть внедрены все шрифты.

В файл должны быть внедрены все объекты. Использование OPI-связей недопустимо.

Управление цветом должно быть отключено. PDF-файлы не 	должны содержать встроенных ICC-профилей.

Не рекомендуется использование JPEG-компрессии с потерей качества.

По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет настройки  управления цветом и настройки экспорта в pdf для программ Adobe и  Corel.

Файлы в открытых форматах. Типы файлов:

Corel Draw до 15 версии

Adobe Illustrator

In Design

Комплектность:

Верстка предоставляется в виде сборки содержащей все используемые в публикации файлы текста и изображений, а также шрифты.

В сборке не должно быть никаких лишних файлов (в т.ч. промежуточных результатов работы).

К верстке прилагаются макеты-прототипы в формате jpg разрешение 300 dpi.

Все полосы макета-прототипа должны содержать следующую информацию:

- информацию о дополнительных цветах Pantone (если используется);

- отметки мест фальцовки (направления), биговки, перфорации (если  используется);

- контур вырубного штампа и координаты для сверления  отверстий;

- области выборочного лакирования, шелкографии, и тиснения (если используется);

- название файла макета-прототипа соответствует последовательности

страниц;

- схему сборки для сложных объектов (если используется).

В файле верстки не должно быть никаких лишних объектов, объекты, расположенные вне монтажного стола рассматриваются - как объекты не  имеющие отношение к верстке.

Количество и порядок полос (страниц) в файле соответствует количеству и расположению их в готовом изделии.

Файлы, подготовленные в других приложениях (MS word, MS exсel  и т.п.) не яляются оригинал-макетами и требуют доработки.

Наименование файлов:

В имени файла допустимо использование только символов латинского и русского алфавитов «a – z», «A – Z», «а – я», «А – Я», цифр «0 – 9», и знака подчеркивания «_». Длина имени файла не должна превышать 30 символов.

Растровые объекты:

Разрешение растровых объектов должно быть в диапазоне 250-300 dpi.

Разрешение  растровых  Bitmap-изображений  должно  быть  в  диапазоне 600 - 2400 dpi.

Цветоделение:

Все цвета в цветовой модели CMYK, при использовании дополнительной краски используются палитра Pantone название дополнительного цвета должно соответствовать  наименованию краски в таблице Pantone.

Элементы изображений, к которым предъявляются особые требования к цвету должны быть указаны (№ полосы, указание элемента, описание ясобых требований к цвету). Остальные изображения выполняются с допусками, соответствовующими международному стандарту ISO-12647-2.

Суммарное покрытие краской:

- максимальная толщина красочного слоя – 300% для мелованных бумаг,

- максимальная толщина красочного слоя – 280% для немелованных бумаг

При превышении рекомендуемого значения возможно локальное перетискивание.

При невыполнении рекомендаций по сумме красок заказчик принимает на себя риски по цветовоспроизведению, т.к. сумма красок в ходе подготовки файлов будет понижена до 300.

Overprint:

Объектам, окрашенным как 100% black, всегда присваивается атрибут 	Overprint, т.е. объект печатается поверх остальных цветов (нет выворотки).

Присвоение атрибута Overprint белым объектам, считается ошибкой, т.к.  белый объект с данным атрибутом - является непечатаемым, и отключается по умолчанию исполнителем.

Для всех остальных объектов атрибут Overprint обрабатывается согласно установкам в файле Заказчика.

Исполнитель не несет ответственность за неправильно примененные атрибуты.

Управление цветом:

Рекомендуется подготовка иллюстраций с использованием ICC-профиля, соответствующего печатному процессу.

ICC-профиль Исполнитель передает по запросу Заказчика.

ICC-профиль не соответствующий печатному процессу и внедренный в оригинал-макет игнорируется и заменяется рекомендованным.

Ограничения по мелким элементам:

Минимальная толщина линии из нескольких цветов 0,5 pt.

Минимальная толщина негативных линий (выворотки) 0,5 pt

Шрифт до 6 pt и линии до 0,5 pt должны состоять из одной краски.

Минимальная толщина линии 0,1 pt.

Ограничение по элементам в файле:

Файл не должен содержать приводных и обрезных меток.

Не допускается наличие в макете невидимых или заблокированных слоев и объектов, а также непечатаемых объектов (лежащих за пределами листа или полностью скрытых другими объектами). Макетом для печати рассматриваются только элементы, размещенные на холсте.

2. Требования к оригинал-макету Заказчика по видам продукции

Для листовой продукции:

Размер полосы в файле должен строго соответствовать дообрезному формату Продукции.

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии от линии реза не менее 2 мм.

Графические объекты (например рамки) обрамляющие полосу, рекомендуется использовать толщиной не менее 5 мм.

Для брошюр:

Размер полосы в файле должен строго соответствовать дообрезному формату Продукции.

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии от линии реза не менее 3 мм.

Рекомендуется для многостраничных изделий с креплением на скрепку в макете учитывать «эффект набегания» (при большом количестве полос и/или большой плотности бумаги обложка и первые полосы имеют больший радиус набегания, чем полосы центрального разворота).

В таких случаях следует избегать размещения номеров страниц, колонтитулов и значимые элементы у внешних краев полос публикации или располагать подобные элементы на расстоянии менее 10 мм от внешнего края страницы.

При наличии в издании полос нестандартного размера Заказчик обязан 	поставить в известность об этом Исполнителя и предоставить список 	полос в издании, где расположен разворот для внесения в спецификацию.

Для продукции, скрепляемой клеевым бесшовным способом (КБС)

Необходимо учитывать влияние боковой проклейки обложки на  тексты и изображения, проходящие через разворот, между  второй страницей обложки и первой страницей блока или  между последней страницей блока и третьей страницей обложки, сдвинув изображение на каждой из страниц разворота на 7 мм в сторону от корешка.

Значимые объекты должны находиться на расстоянии не менее 10 мм от корешка.

Обложка записывается постранично и отдельным файлом корешок.

В случае помещения текста или иных важных элементов на корешок обложки, расстояние от таковых до линии биговки должно составлять не менее 0,5 мм.

Для изделий с высечкой:

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии от линии высечки не менее 3 мм.

Все элементы, печатаемые под обрез должны иметь вылет (запас на подрезку) за контур высечки 3 мм.

Для изделий сскрепляемых на металлическую пружину:

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, со стороны скрепления (перфорации) должны располагаться на расстоянии от линии реза не менее 10 мм.

Для календарной продукции:

Необходимо учитывать место для установки люверса.

Необходимо учитывать высечку под "ригель".

Для изделий с фальцовкой:

Необходимо учитывать уменьшение размеров внутренних полос при "разворачивающихся" схемах фальцовки.

Способы указания отделки:

При подготовке макетов с выборочной УФ-лакировкой Заказчиком передается файл, содержащий изображение лакирования. Размер страницы в файле должен совпадать с размером страницы в файле для печати. Заливка выборочным УФ-лаком должна быть по дообрезному формату.

При подготовке макетов с тиснением, Заказчиком  передается файл, содержащий изображение тиснения. Размер страницы в файле должен совпадать с размером страницы в файле для печати.

При подготовке макетов под вырубку файл должен содержать в отдельном слое названным «Virubka» линию вырубки.

При подготовке макетов с дополнительными элементами (перфорация, биговка, фальцовка), требуется указать их точное расположение на конкретной странице.