Флексопечать на пакетах:

- оригинал-макет должен быть предоставлен в форматах *.cdr (CorelDRAW) или *.eps (Adobe Photoshop);

- векторные объекты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK и/или Pantone Solid Coated; при использовании Pantone цвета должны быть заданы явно;

- масштаб изображения в файле 1:1.

Требования к элементам изображения, присутствующим в композиции:

- запрещается использовать заливки типа Pattern Fill, Texture Fill и т. д., а также эффекты CorelDraw типа Lens, Transparency и т. п.;

- запрещается оставлять в макете эффекты CorelDraw типа Extrude, Envelope, Artistic Media Tool и т.п.; все подобные эффекты должны быть разбиты на объекты (Break Apart) и переведены в кривые;

- при использовании в работе градиентных заливок («растяжек») они должны начинаться со значений не менее 5%;

- диаметр отдельно стоящих точек не менее 0,3 мм, для вывороток – не менее 0,6 мм;

- толщина тонких линий не менее 0,28 мм, а для вывороток не менее 0,5 мм;

- рекомендуется избегать сочетания больших плашечных полей с мелкими элементами, выполненными одним цветом;

- при наличии треппинга он должен быть выполнен вручную или посредством программ верстки для всех объектов. Перекрытия цветов должно составлять не менее 0,35 мм;

- для мелкого шрифта рекомендуется использовать равнотолщинные тонкие шрифты (типа Arial); рекомендуемый размер шрифта не менее 6 pt;

- при печати текста вывороткой рекомендуется использовать равнотолщинные толстые шрифты (типа Arial Bold); размер шрифта не менее 8 pt;

- все текстовые элементы (шрифты) должны быть переведены в кривые;

- при размещении в оригинал-макете штрих-кода необходимо размещать параллельные линии в соответствии с направлением печати.

Требования к растровым изображениям, включаемым в оригинал-макет:

- формат изображения: ТIFF, PSD;

- цветовая модель: RGB (Adobe 1998) / Grayscale / MonochromeBitmap / CMYK с прикреплённым профилем;

- все растровые изображения должны быть в «печатном размере», т.е. нельзя их масштабировать после импорта в векторный файл;

- разрешение растровых элементов (Bitmap) от 300 dpi; оптимальное соотношение для изображения и печатной формы 2:1 (оригинал 300 ppi для формы 150 dpi); в некоторых случаях необходимо, чтобы черно-белая Bitmap графика должна быть переведена в векторный вид (отрисована);

- все используемые растровые изображения, включенные в оригинал-макет, должны быть предоставлены дополнительно в виде отдельных файлов в оригинальном размере с несведенными слоями;

- светлые области растровых изображений не должны содержать точек в диапазоне 1%-4% – эти точки не воспроизводятся при печати.